Κωδικοποίηση

### Εισαγωγή και γενικότητες

Ορισμός 1.1

- Αλφάβητο ονομάζεται το πεπερασμένο σύνολο των συμβόλων (πολλές φορές θα τα ονομάζουμε γράμματα) που χρησιμοποιούμε για να καταγράψουμε-διατυπώσουμε ένα μήνυμα. Το αλφάβητό μας θα είναι το πεπερασμένο σώμα Fq όπου το q είναι δύναμη πρώτου αριθμού.

- Ένα k-μήνυμα αποτελείται από μια ακολουθία γραμμάτων των αλφαβήτου μας μήκους k. Είναι δηλαδή της μορφής: a1, a2 …, ak με ai  Fq.

- Η αντίστοιχη κωδική λέξη x ενός k-μηνύματος είναι μια ακολουθία μήκους n. Είναι δηλαδή της μορφής x = x1, x2 …, xn με xi  Fq και n k. Όπου (σχεδόν) πάντα θα ισχύει ότι x1 = a1, x2 = a2, …, xk = ak ενώ τα υπόλοιπα n – k σύμβολα (xk+1, xk+2, …, xn) θα τα λέμε σύμβολα ελέγχου (check symbols ή control symbols).

Συμβολισμός 1.2 Οι κωδικές λέξεις θα γράφονται x ή x1, x2, …, xn ή (x1, x2, …,xn) ή x1x2…xn.

Ορισμός 1.3 Θα ονομάζουμε διάνυσμα λήψης (ή μήνυμα λήψης) το διάνυσμα y = y1, y2, …, yn που λαμβάνουμε. Το y εν γένει είναι διαφορετικό από το μήνυμα x που μας στέλνουνε. Το e : = y – x = e1e2…en θα λέγεται διάνυσμα λάθους (ή απλά λάθος).

Ορισμός 1.4 Ένας n-κώδικας C είναι ένα υποσύνολο του F. Ακριβέστερα ο κώδικας θα λέγεται (n, k)-κώδικας, όπου k το μήκος του μηνύματος που κωδικοποιούμε. Αν ο κώδικας C είναι Fq-διανυσματικός υπόχωρος του F τότε θα λέγεται (n, k)-γραμμικός κώδικας. Τα στοιχεία του C θα είναι οι κωδικές λέξεις.

Όταν πάρουμε το y θα πρέπει να αποφασίσουμε ποια κωδική λέξη μας έχουν στείλει. Θα διαλέγουμε από το σύνολο C μια κωδική λέξη που διαφέρει λιγότερο από το y. Αυτό το αξίωμα ονομάζεται αποκωδικοποίηση μέγιστης πιθανότητας.

Ορισμός 1.5 Απόσταση Hamming d(x, y) δύο διανυσμάτων x, y στο F, με

x = x1, x2 …, xn και y = y1, y2 …, yn,

είναι το πλήθος των συντεταγμένων στις οποίες τα x και y διαφέρουν. Δηλαδή

d(x, y) = #N, 1

Ορισμός 1.6 Βάρος (weight) Hamming w(x) ενός διανύσματος x = x1, x2 …, xn στο F είναι το πλήθος των μη-μηδενικών συντεταγμένων του x. Δηλαδή,

w(x) = #N, 1

Προφανώς, w(x) = d(x, 0).

Παράδειγμα 1.7 Έστω C  F.

Tο βάρος Hamming του 1201 είναι w(1201) = 3.

Η απόσταση Hamming των 1201 και 2211 είναι d(1201, 2211) = 2.

Παρατήρηση 1.8 Η απόσταση Hamming d(C) είναι μια μετρική στον Fκαι το βάρος Hamming w είναι μια νόρμα στον F.

Ορισμός 1.9 Αν C  F ένας (n, k)-κώδικας, η ελάχιστη απόσταση dmin(C) του κώδικα είναι

dmin(C) = d(u, v)

Άρα, όταν παίρνουμε το y πρέπει να ελέγχουμε τις qk κωδικές λέξεις για να βρούμε ποια έχει την μικρότερη απόσταση Hamming από το y. Προφανώς, αυτή η διαδικασία είναι αδύνατη για μεγάλα k και ένας από τους στόχους της θεωρίας κωδίκων είναι να βρει κώδικες με γρηγορότερους αλγόριθμους αποκωδικοποίησης.

Ορισμός 1.10 Το σύνολο Sr(x) : =  F | d(x, y)  θα λέγεται η σφαίρα ακτίνας r ως προς το x  F.

Παράδειγμα 1.11 Έστω C = F τότε ο κύκλος με ακτίνα 1 ως προς το 100 είναι

S1(100) = {100, 000, 110, 101}.

Στόχος Παίρνοντας σφαίρες κατάλληλης ακτίνας r κέντρου κωδικής λέξης θα πρέπει κατά το δυνατό να καλύπτει η ένωσή τους όλο το χώρο F ώστε να μπορούμε να αποκωδικοποιούμε όλα τα κωδικοποιημένα μηνύματα που λαμβάνουμε ενώ συγχρόνως η ακτίνα r θα πρέπει να είναι αρκετά μικρή ώστε οι σφαίρες να μην τέμνονται (ή εφάπτονται) και να μπορούμε να αποκωδικοποιούμε μονοσήμαντα.

Πρέπει πάντως να ισχύει ότι r <  dmin(C).

Η σημασία της ιδέας της ελάχιστης απόστασης δίνεται από την

Πρόταση 1.12 Υποθέτουμε ότι ο C είναι γραμμικός κώδικας με ελάχιστη απόσταση dmin(C) = d. Ο C ανιχνεύει την ύπαρξη d–1 ή λιγότερων λαθών και διορθώνει το πολύ e λάθη όπου e τέτοιο ώστε 2e + 1  d.

Απόδειξη Έστω ότι λάβαμε το μήνυμα y με απόσταση f από την κωδική λέξη x, όπου f  d–1. Φανταζόμαστε ότι η x είναι η μεταδιδόμενη (αρχική) λέξη και y η λέξη που πήραμε τελικά. Δηλαδή έχουμε f λάθη κατά την μεταφορά. Επειδή d είναι η ελάχιστη απόσταση του C η λέξη y καταλαβαίνουμε αμέσως ότι δεν μπορεί να είναι κωδική λέξη. Δηλαδή, ο κώδικας C ανακαλύπτει d – 1 ή λιγότερα λάθη.

Αν τώρα το μήνυμα y έχει απόσταση e από την κωδική λέξη x και 2e + 1  d τότε δεν υπάρχει άλλη κωδική λέξη πιο κοντά στη y, διότι αν d(y, x1)  e για κάποια x1 τότε θα ίσχυε

d(x, x1)  d(x, y) + d(y, x1)  e + e < d

άτοπο, διότι η ελάχιστη απόσταση του κώδικα C είναι d. Επομένως, υπάρχει μοναδική κοντινότερη λέξη του y και συνεπώς ο C διορθώνει e λάθη σ’ αυτήν την περίπτωση.

Ένα από τα βασικά προβλήματα στη θεωρία κωδίκων είναι να ελαχιστοποιηθούν τα λάθη αλλά χωρίς να μειωθεί υποχρεωτικά η αναλογία της πληροφορίας .

Κεντρικό πρόβλημα της Θεωρίας Κωδίκων είναι το εξής:

Δίνονται d, n, q φυσικοί αριθμοί όπου q δύναμη πρώτου αριθμού. Να υπολογιστεί ο μέγιστος αριθμός διανυσμάτων, έστω Aq(n, d), του διανυσματικού χώρου F τα οποία ανά δυο να έχουν απόσταση μεγαλύτερη ή ίση με d. Φυσικά, αν είναι δυνατόν να βρεθούν τα διανύσματα.

Το πρόβλημα αυτό χαρακτηρίζεται και σαν discrete sphere packing problem (Conway & Sloan, 1988)

Ο επόμενος πίνακας μας δίνει κάποιες τιμές του A2(n, d) για d = 3

| n | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A2(n, 3) | 2 | 2 | 4 | 8 | 16 | 20 | 40 | άγνωστος, μεταξύ 72 και 79 |

Ορισμός 1.13 Ένας κώδικας C ο οποίος διορθώνει την ύπαρξη t λαθών θα λέγεται t-κώδικας διόρθωσης λαθών (t-error-correcting code), ενώ ένας κώδικας C που ανιχνεύει e λάθη θα λέγεται e-κώδικας ανίχνευσης λαθών (e-error-detecting code).

Έστω τώρα C κώδικας ως προς το Fq μήκους n με πλήθος κωδικών λέξεων M. Υποθέτουμε ότι ο κώδικας είναι ένας t-κώδικας διόρθωσης λαθών. Υπάρχουν  διανύσματα του F τα οποία να έχουν βάρος m στο Fq. Αν c  C τότε μέσα στην σφαίρα St(c) υπάρχουν 1 + (q – 1)2c διανύσματα του F.

Θεώρημα 1.14 (Φράγμα του Hamming) Οι παράμετροι q, n, t, M ενός t-κώδικα διόρθωσης λαθών C ορισμένου στο σώμα Fq μήκους n με Μ κωδικές λέξεις ικανοποιούν την ανισότητα

Μ qn.

Αν όλα τα διανύσματα του F είναι μέσα σε σφαίρες ακτίνας t κέντρου κωδικών λέξεων ενός (n, k)-γραμμικού κώδικα τότε παίρνουμε μια ειδική κατηγορία κωδίκων:

Στην περίπτωση όπου ο κώδικας είναι F2 – διανυσματικός υπόχωρος η ανισότητα γράφεται:

Μ 2n.

Ορισμός 1.15 Ένας t-κώδικας διόρθωσης λαθών ορισμένος στο σώμα Fq θα ονομάζεται τέλειος αν στο θεώρημα 1.16 ισχύει η ισότητα.

Αν ο C είναι κώδικας όπως αυτός του θεωρήματος 1.14 με dmin(C) = d = 2t + 1, τότε αν διαγράψουμε τα τελευταία d – 1 σύμβολα πάλι έχουμε έναν κώδικα με όλες τις κωδικές λέξεις διαφορετικές. Ο κώδικας που προκύπτει έχει μήκος n – d + 1, και παίρνουμε το

Θεώρημα 1.16 (Φράγμα του Singleton) Αν ένας κώδικας C  F έχει ελάχιστη απόσταση d, τότε |C|  qn – d + 1 ή αλλιώς k  n – d + 1.

Ορισμός 1.17 Ένας κώδικας C θα λέγεται διαχωρίσιμος μέγιστης απόστασης (maximum distance separable) ή πιο απλά κώδικας MDS αν στο θεώρημα 1.16 ισχύει η ισότητα.

Παράδειγμα 1.18 Έστω ο κώδικας

C =, 001011, 010101, 011110, 100110, 101101, 110011,   F

όπου dmin(C) = 3. Έχουμε επομένως, M = 8, q = 2, n = 6, d = 3, t = 1. Το φράγμα του Hamming δίνει την ανισότητα 8 26, δηλαδή 56 < 64. Αυτό σημαίνει ότι μόνο 64 – 56 = 8 λέξεις μήκους 6 στο F βρίσκονται έξω από κάποια σφαίρα και δεν μπορούν να διορθωθούν σωστά (αυτό είναι προφανές και από το γεγονός ότι έχουμε 8 μη τεμνόμενες σφαίρες με 7 στοιχεία η κάθε μια). Ένα παράδειγμα μιας από τις 8 λέξεις που δεν μπορούν να διορθωθούν σωστά είναι η 100100 η οποία έχει απόσταση μεγαλύτερη ή ίση του 2 από όλες τις κωδικές λέξεις. Το φράγμα του Singleton μας δίνει 8  24 = 16, άρα ο C δεν είναι MDS.

Τα φράγματα μας δείχνουν τα όρια μας. Μεγάλη έκπληξη αποτέλεσε το θεώρημα του Shannon (1948) ότι υπάρχουν όσο καλοί κώδικες θέλουμε.